# Text boxes

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Система питания состоит из топливного бака, фильтра -отстойника, топливного насоса низкого давления, топливного фильтра, топливного насоса высокого давления, форсунок и трубопроводов.

На рис. 15 показана схема системы питания с топливным насосом высокого давления «НД», а на рис. 16 - система литания с топливным насосом высокого давления «Мефин».

Рис. 15.   Схема топливной системы с насосом высокого давления «НД 21 с3»

1 — бак; 2 - фильтр-отстойник; 3 - топливный насос низкого давления с ручным приводом; 4 - топливный насос низкого давления; 5 - топливный фильтр; 6 - болт для удаления воздуха; 7 - топливный насос высокого давления; 8 - форсунки; 9 - пусковой подогреватель; 10 -одноходовый клапан; 11 - трубопровод для возврата лишнего топлива в бак

Рис. 16.   Схема топливной системы с насосом высокого давления «Мефин» - распределительного типа

/ - бак; 2 - фильтр-отстойник; 3 - топливный насос низкого давления; 4 - топливный фильтр; 5 - одноходовый клапан; 6 - болты для удаления воздуха; 7 .г топливный насос высокого давления; 8 - форсунки; 9 - пусковой подогреватель

Топливный насос низкого давления

Топливный насос низкого давления мембранного типа, показанный на. рис. 17, прикреплен к правой стороне блока цилиндров. Насос приводится в действие посредством эксцентрика распределительного вала. Насосом можно подкачивать топливо и вручную.

Если, двигатель выключен так, что эксцентрик находится в положение, не позволяющее ручное подкачивание топлива, необходимо провернуть на один оборот коленчатый вал.

1 - рычаг; 2 - пружина; 3 - корпус; 4 - головка; 5 - мембрана; 6 - уплотнение; 7 - крышка; 8 - нагнетательный клапан;     9 - впускной клапан

Рис. 17.  Топливный насос низкого давления

/